题目部分，(卷面共有35题,128.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(8小题,共19.0分)

1．(1分)钢筋与混凝土之间的粘结力由三部分组成，即（         ）、（         ）和（         ）。

2．(2分)钢筋经冷拉后,（         ）强度提高，塑性（         ）。

3．(3分)结构的可靠性是（         ）、（         ）和（         ）的总和。

4．(2分)可靠指标与失效概率 之间的关系是：越大则越（         ），结构越（         ）。

5．(3分)轴心受压构件的承载力为（         ）。

6．(4分)受弯构件斜截面的三种剪切破坏形态为（         ）、（         ）和（         ），受剪承载力计算公式是以（         ）为依据建立的。

7．(2分)对混凝土轴心受拉构件施加预应力后，其抗裂性能（         ），承载力（         ）。

8．(2分)裂缝宽度计算公式中是（         ）， 是（         ）。

二、单项选择题(12小题,共36.0分)

1．(3分)对钢筋混凝土单筋T形截面梁进行截面设计时，当满足条件(    )时，可判为第二类T形截面。

A、 ；        B、；

C、 ；        D、。

2．(3分) 下列哪一项说法不正确？

A、消除应力钢丝和热处理钢筋可以用做预应力钢筋；

B、HPB235级钢筋不宜用作预应力钢筋；

C、《混凝土规范》提倡用钢绞线作为钢筋混凝土结构的主力钢筋；

D、《混凝土规范》提倡用HRB400级钢筋作为钢筋混凝土结构的主力钢筋。

3．(3分)荷载代表值有荷载的标准值、组合值、频遇值和准永久值，其中(    )为荷载的基本代表值。

A、标准值；      B、组合值；    C、频遇值；      D、准永久值。

4．(3分)减少钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度，首先应考虑的措施是

A、采用细直径的钢筋；    B、增加钢筋面积；

C、增加截面尺寸；        D、提高混凝土的强度等级。

5．(3分)设计基准值是确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数；设计使用年限表示结构

A、耐久年限；    B、在规定的条件下所应达到的使用年限；

C、实际寿命；    D、实际使用的年限。

6．(3分)钢筋混凝土适筋梁正截面承载力基本计算公式，是根据(   )阶段的截面应力图形建立的。

A、Ⅱ；    B、   C、Ⅲ     D、。

7．(3分)混凝土各种强度标准值之间的关系为

A、      B、；

C、；   D、

8．(3分)在粱的斜截而受剪承载力汁算时，必须对梁的截面尺寸加以限制，其目的是为了

防止梁发生

A、斜拉破坏；   B、剪压破坏；    C、斜压破坏；    D、斜截面弯曲破坏。

9．(3分)在设计钢筋混凝土受扭构件时，按照《混凝土结构设计规范》的要求，其受扭纵筋与受扭箍紧的配筋强度比

A、>2.0；    B、<0．5；    C、不受限制；    D、在0.6～1.7之间。

10．(3分)《混凝土结构设计规范》规定：按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的l 5

倍，这是为了

A、 限制截面尺寸；                        B、  不发生脆性破坏；

C、在正常使用阶段外层混凝土不致脱落；     D、保证构件的延性。

11．(3分)一小偏心受压柱，可能承受以下四组内力设计值，试确定按哪一组内力计算所得配筋量最大？(     )

A 、 ；   B、  ；

C、 ；    D、

12．(3分)后张法预应力混凝土构件的全部预应力损失为(  )。

A、；             B、  ；

C 、         D、  。

三、判断题(8小题,共8.0分)

1．(1分)大偏心受压构件，当轴向力设计值N一定时，弯矩设计值M越大，配筋量越多。（     ）

2．(1分)设计钢筋混凝士弯剪扭构件时，接受扭承载力计算所需的受扭纵筋应滑截面周边对称布置 ；按受弯承载力计算所需的受弯纵筋应布置在相对于受弯而言的受拉区或受拉区和受压区，两种钢筋不能互相代替。    (     )

3．(1分)矩形截面对称配筋偏心受压构件，当时，肯定为大偏心受压构件。（   ）

4．(1分)钢筋混凝土梁在受压区配置钢筋．将增大长期荷载作用下的挠度。    (   )

5．(1分)当受弯构件变形验算不满足时，应采取的使其满足要求的最有效措施是提高混凝土强度等级。    (   )

6．(1分)双筋矩形截面受弯构件设计时，当受压钢筋已知时，若，说明已有受压钢筋不足，应按受压钢筋未知情形考虑。    (    )

7．(1分)按计算确定梁内箍筋时，如果计算所需的配箍率满足适用条件要求，则所选用的箍筋直径和间距可不受限制。    (    )

8．(1分)剪扭构件承载力计算中，混凝土的承载力考虑剪扭相关关系，而钢筋的承载力按纯扭和纯剪的承载力叠加计算。    (     )

四、问答题(5小题,共40.0分)

1．(6分)什么是混凝土的徐变，影响徐变大小的主要因素是什么？

2．(10分)钢筋混凝土受弯构件正截面破坏有哪几种主要形态，简述其受力及破坏特征。

3．(6分)简述钢筋混凝土受弯构件变形计算为什么不能直接用材料力学公式，

4．(10分)预应力混凝土轴心受拉构件的抗裂验算分哪三级？各应满足什么要求，

5．(8分)说明大、小偏心受拉破坏发生的条件，并画出承载能力计算时采用的应力图形

五、计算题(2小题,共25.0分)

1．(10分)两端支承于砖墙上的混凝土简支梁，梁上作用均布荷载设计值65kN／m，如图所示，截面尺寸 ，混凝土强度等级为C20，纵筋采用HRB335钢筋，箍筋采用HPB235钢筋，，要求考虑弯起钢筋的作用，按斜截面受剪承载力计算箍筋。

提示：C20，

HRB335钢筋：

HPB235钢筋：

当时，应满足 ；

2．(15分)已知矩形截面偏心受压柱，截面尺寸 。柱的计算长度 。承受轴向压力设计值，弯矩设计值。混

凝土强度等级为C20，纵筋采用HRB335级，并已选用受压钢筋为。求纵向受拉钢筋截面面积 。

提示：C20，

HRB335钢筋：

====================答案====================

答案部分，(卷面共有35题,128.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(8小题,共19.0分)

1．(1分)[答案]

化学胶着力，摩擦力，机械咬合力

2．(2分)[答案]

屈服，降低

3．(3分)[答案]

安全性，适用性，耐久性

4．(2分)[答案]

小，可靠

5．(3分)[答案]

6．(4分)[答案]

斜压破坏，剪压破坏，斜拉破坏，剪压破坏

7．(2分)[答案]

提高，不变

8．(2分)[答案]

纵向钢筋应变不均匀系数，按荷载效应的标准组合计算的钢筋混凝土构件裂缝截面处纵向受拉钢筋的应力

二、单项选择题(12小题,共36.0分)

1．(3分)[答案]

C

2．(3分)[答案]

D

3．(3分)[答案]

A

4．(3分)[答案]

A

5．(3分)[答案]

B

6．(3分)[答案]

B

7．(3分)[答案]

A

8．(3分)[答案]

C

9．(3分)[答案]

D

10．(3分)[答案]

C

11．(3分)[答案]

B

12．(3分)[答案]

C

三、判断题(8小题,共8.0分)

1．(1分)[答案]

对

2．(1分)[答案]

对

3．(1分)[答案]

错

4．(1分)[答案]

错

5．(1分)[答案]

错

6．(1分)[答案]

对

7．(1分)[答案]

错

8．(1分)[答案]

对

四、问答题(5小题,共40.0分)

1．(6分)[答案]

在不变的应力长期持续作用下，混凝土的变形随时间而徐徐增长的现象称为混凝土的徐变。

影响徐变的因素主要有：①持续作用压应力的大小；②混凝土的组成成分，包括水灰比、水泥的用量、骨料的弹性模量和所占体积；③混凝土所处的外部环境，包括养护环境、使用环境。

2．(10分)[答案]

钢筋混凝土受弯构件正截面破坏主要有以下几种形态：适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏。

(1)适筋破坏：当纵向受拉钢筋的配筋率适中时，梁在整个加载过程中经历了比较明显的三个受力阶段，到达破坏阶段时其主要特点是纵向受拉钢筋先屈服，受压区混凝土随后才

被压碎，并且在此过程中，由于纵向受拉钢筋从屈服到梁发生完全破坏之前要产生较大的塑

性变形，所以梁的挠度和裂缝宽度较大，能够给人以明显的破坏预兆，说明这种破坏在其截

面承载力没有明显变化的情况下具有较好的承受变形的能力，即具有较好的延性，因此属于

延性(塑性)破坏类型，同时钢筋和混凝土的性能也都得到了充分发挥和利用；

(2)超筋破坏：当纵向受拉钢筋的配筋率很大时，梁在整个加载过程中仅仅经历了I、Ⅱ两个受力阶段，当破坏时其特点主要是受压区混凝土先压碎，并且纵向受拉钢筋在梁发生破坏时没有屈服。这种梁的裂缝出现及开展情况与适筋梁相仿，但破坏过程不同，此时受拉钢筋应力较小，裂缝开展宽度及高度都小，梁的挠度也小。当受压区边缘混凝土达到极限压应变后，混凝土被突然压坏而引起梁的破坏。此过程没有明显的预兆，属于脆性破坏。同时不能充分利用钢筋的强度，故设计中应避免使用；

(3)少筋破坏：当配筋率很小时，由于受批区混凝土的开裂，在整个破坏过程中，梁仅经历了弹性阶段。梁一旦出现裂缝，裂缝截面处钢筋应力迅速增长并可能超过屈服强度而进入强化阶段，甚至钢筋可能被拉断。梁的破坏始于拉区混凝土出现第一条裂缝，首先出现裂缝的截面一般就是破坏截面．裂缝宽度较大且沿梁高延伸较长。破坏属突然性的，也属“脆性破坏”。故设计中应避免。其承载力大致相当于素混凝土梁。

3．(6分)[答案]

因为应用材料力学公式时，要求材料弹性、均质和各向同性。而混凝土受弯构件由两种物理力学性能不同的材料组成，其中有明显屈服台阶的钢筋是弹塑性材料，而混凝土则是一种弹塑粘性材料，并日其抗拉刚度很低，极易开裂。因此，混凝土受弯构件与材料力学中所讨论的弹性、匀质和各向同性梁的受力性能相比有着很大的不同。故混凝土受弯构件变形计算不能直接用材料力学公式。

4．(10分)[答案]

正截面裂缝控制验算：

(1)一级：严格要求不出现裂缝的构件。

在荷载效应的标准组合下应符合下列规定：

(2)二级：一般要求不出现裂缝的构件。

1)在荷载效应的标准组合下应符合下列规定：

2)在荷载效应的准永久组合下宜符合下列规定：

(3三级：允许出现裂缝的构件。

按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度，应符合下列规定

5．(8分)[答案]

偏心受拉构件根据轴向拉力N的偏心距 的大小，有大、小偏心受拉两种破坏形态。

(1)当 为大偏心受拉破坏，应力图形如图左。

(2)当，为小偏心受拉，应力图形如图右。

五、计算题(2小题,共25.0分)

1．(10分)[答案]

由h=550mm得：

又

(1)验证截面是否满足尺寸要求：

由等 应由  来验证。

作出剪力图如下

故截面满足要求。

(2)是否按计算配筋：

故需要按计算配筋。

(3)由题意得：

得：

选用8双肢箍，则

故       取 s=200mm

(4) 验算危险截面B和C

故满足要求

2．(15分)[答案]

HRB335级钢筋：

（1） 计算和

，所以考虑二阶弯矩的影响。

，

， 取

取

（2）判断偏心受压类型。

故按大偏心受压构件设计。

说明破坏时，受压钢筋不能达到屈服。

(3) 求

可配置422（）受拉钢筋。

全部钢筋

满足要求。