题目部分，(卷面共有80题,238.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(10小题,共31.0分)

1．(2分)结构功能的极限状态分为（      ）和（      ）两类。

2．(3分)结构的（        ）、（      ）、（      ）、统称为结构的可靠性。

3．(4分)当结构出现（      ）或（      ）或（      ）或（      ）状态时即认为其超过了承载力极限状态。

4．(4分)当结构出现（      ）或（      ）或（      ）或（      ）状态时即认为其超过了正常使用极限状态。

5．(3分)结构的可靠度是结构在（      ）、（      ）、完成（      ）的概率。

6．(1分)我国规定的设计基准期是（      ）年。

7．(6分)可靠指标=（      ），安全等级为二级的构件延性破坏和脆性破坏时的目标可靠指标分别是（      ）和（      ）。

8．(3分)结构完成预定功能的规定条件是（      ）、（      ）、（      ）。

9．(3分)可变荷载的准永久值是指（      ）。

10．(2分)工程设计时，一般先按（        ）极限状态设计结构构件，再按（         ）极限状态验算。

二、单项选择题(29小题,共87.0分)

1．(3分)按承载力极限状态计算时，提高一级，可靠度指标

A、大约减少0.5；             B、大约增加0.5；

C、大约减少1.0；             D、大约增加1.0。

2．(3分)下列哪种状态应按正常使用极限状态设计？

A、结构作为刚体失去平衡；

B、因过度的塑性变形而不适于继续承载；

C、影响耐久性能的局部损坏；

D、构件丧失稳定。

3．(3分)正常使用阶段短期标准效应组合的表达式为：

A、；

B、；

C、；

D、。

4．(3分)现行规范关于结构可靠度的设计准则为：

A、半概率设计准则；   B、近似概率设计准则；  C、全概率设计准则。

5．(3分)荷载准永久值用在下面哪种组合中？

A、荷载的基本组合；       B、荷载的偶然组合；

C、荷载的短期效应组合；   D、荷载的长期效应组合。

6．(3分)在算结构抗倾覆时，永久荷载的分项系数应取：

A、0.9；          B、1.0；           C、1.2；         D、1.4。

7．(3分)对楼面结构，当可变荷载标准值不小于4kN/m2时，其分项系数取：

A、1.0；          B、1.2；           C、1.3；         D、1.4。

8．(3分)按承载力极限状态计算的表达式为：

A、；     B、；

C、；     D、。

9．(3分)材料强度设计值是：

A、材料强度标准值乘以分项系数；

B、材料强度标准值除以分项系数；

C、正态分布曲线上，具有95%保证率的下分位值；

D、正态分布曲线上，具有95%保证率的上分位值。

10．(3分)结构的可靠指标，

A、在不变的情况下，随的增大而增大；

B、在不变的情况下，随的增大而减小；

C、在不变的情况下，随的增大而增大；

D、在不变的情况下，、也不变。

11．(3分)砼强度标准值的保证率为：

A、100%；        B、97.7%；      C、95%；       D、84.13%。

12．(3分)进行结构正常使用极限状态验算时，应

A、采用材料强度设计值计算结构抗力；

B、对重要结构取结构重要性系数；

C、采用荷载设计值计算荷载效应；

D、分别采用荷载的短期效应组合和长期效应组合。

13．(3分) (   )属于超出承载能力极限状态。

A、裂缝宽度超过规定限值；

B、挠度超过规范限值；

C、结构或构件视为刚体失去平衡；

D、预应力构件中混凝土的拉应力超过规范限值。

14．(3分)下列不属于正常使用极限状态的情况是

A、雨篷倾倒；                      B、现浇双向板楼面在人行走动中震动较大；

C、连续梁中间支座产生塑性铰；      D、雨篷梁出现裂缝。

15．(3分)根据结构的重要性及破坏可能产生后果的严重程度，将结构的安全等级划分为(    )级。

A、3；             B、5；              C、7；               D、10。

16．(3分)为了保证结构的正常使用和耐久性，构件裂缝的控制等级有(    )级。

A、10个；          B、5个；          C、3个；        D、2个。

17．(3分)构件允许出现裂缝，但最大裂缝宽度不应大于《混凝土结构设计规范》规定的允许值，则其裂缝控制等级为(    )级。

A、一；       B、二；              C、三；              D、四级。

18．(3分)按荷载短期效应组合计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力的构件的裂缝控制等级为(    )。

A、一级；     B、二级；           C、三级；          D、四级。

19．(3分)我国钢筋混凝土结构规范度量混凝土结构可靠性的原则是

A、用分项系数，不用；

B、用分项系数和结构重要性系数，不用；

C、用，不用；

D、用表示，并在形式上采用分项系数和结构重要性系数代替。

20．(3分)规范对混凝土结构的目标可靠指标要求为3.7(属脆性破坏)和3.2(延性破坏)时，该建筑结构的安全等级属于

A、一级  重要建筑；               B、二级  重要建筑；

C、二级  一般建筑；               D、三级  次要建筑。

21．(3分)有关荷载分项系数的叙述：(     )不正确。

A、为恒载分项系数；

B、用于计算活载效应的设计值；

C、不分场合，均取1.2；

D、取1.4，对楼面结构，当活载标准值不小4kN/mm2时，取1.3。

22．(3分)一般说结构的可靠性是指结构的

A、安全性；    B、适用性；      C、耐久性；   D、安全性、适用性、耐久性。

23．(3分)我国现行《规范》钢筋强度标准值的保证率为：

A、100%；        B、97.73%；     C、95%；       D、84.13%。

24．(3分)在下列各项结构功能要求中，你认为哪项表达的有遗漏？

A、能承受在正常使用时可能出现的各种作用；

B、在正常使用时具有良好的工作性能；

C、在正常维护下具有足够的耐久性能；

D、在偶然事件发生时及发生后，仍能保持必需的整体稳定性。

25．(3分)可变荷载在整个设计使用期内出现时间不少于(     )的那部分荷载值，称为该可变荷载的准永久值。

A、10年；       B、25年；      C、50年；      D、100年。

26．(3分)结构可靠的条件可以写成

A、Z<0；       B、Z>0；         C、Z=0；          D、Z≥0。

27．(3分)结构可靠度的定义所说的结构的规定时间应为

A、10年；      B、30年；       C、40年；       D、50年。

28．(3分)结构可靠度定义中所说的规定条件是指

A、正常设计、正常施工；

B、正常使用；

C、正常设计、正常施工、正常使用且考虑人为的过失；

D、正常设计、正常施工、正常使用且不考虑人为的过失。

29．(3分)目前结构设计所用材料强度值是

A、材料的平均强度值；              B、材料的平均强度除以分项系数；

C、具有一定保证率的材料强度值；    D、材料的最小强度值。

三、判断题(22小题,共22.0分)

1．(1分)承载能力极限状态和正常使用极限状态，都应采用荷载设计值进行计算，因为这样偏安全。（    ）

2．(1分)结构使用年限超过设计基准期后，其可靠性减小。（    ）

3．(1分)结构的可靠度是指：结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率值。（  ）

4．(1分)偶然作用发生的概率很小，持续的时间很短，但一旦发生，其量值可能很大。（    ）

5．(1分)钢筋强度标准值的保证率为97.73%。HPB235级钢筋设计强度210N/mm2，意味着尚有2.27%的钢筋强度低于210N/mm2。（    ）

6．(1分)可变荷载准永久值：是正常使用极限状态按长期效应组合设计时采用的可变荷载代表值。（    ）

7．(1分)结构设计的基准期一般为50年。即在50年内，结构是可靠的，超过50年结构就失效。（    ）

8．(1分)构件只要在正常使用中变形及裂缝不超过《规范》规定的允许值，承载力计算就没问题。（    ）

9．(1分)某结构构件因过度的塑性变形而不适于继续承载，属于正常使用极限状态的问题。（    ）

10．(1分)计算构件承载力时，荷载应取设计值。（    ）

11．(1分)荷载的长期效应组合是指永久荷载的标准值加上可变荷载的准永久值。（    ）

12．(1分)正常使用极限状态与承载力极限状态相比，失效概率要小一些。（    ）

13．(1分)没有绝对安全的结构，因为抗力和荷载效应都是随机的。（    ）

14．(1分)实用设计表达式中的结构重要性系数，在安全等级为二级时，取。（    ）

15．(1分)在进行正常使用极限状态的验算中，荷载采用标准值。（    ）

16．(1分)钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。（    ）

17．(1分)结构设计的目的不仅要保证结构的可靠性，也要保证结构的经济性。（    ）

18．(1分)我国结构设计的基准期是50年，结构设计的条件：正常设计、正常施工、正常使用。

19．(1分)结构设计中承载力极限状态和正常使用极限状态是同等重要的，在任何情况下都应计算。（    ）

20．(1分)结构的可靠指标愈大，失效概率就愈大；愈小，失效概率就愈小。（    ）

21．(1分) (结构的抗力)R<S(荷载效应)或功能函数Z<0，就认为结构处于可靠状态。（    ）

22．(1分)请判别以下两种说法的正误：(1)永久作用是一种固定作用；(2)固定作用是一种永久作用。（    ）

四、问答题(14小题,共71.0分)

1．(5分)建筑结构有哪几个方面的功能要求？

2．(5分)什么叫结构的极限状态，分几类？

3．(5分)什么是结构的可靠性，它包含几方面的含义？

4．(4分)什么叫结构的可靠度？

5．(4分)钢筋强度标准值的取值原则？

6．(3分)混凝土强度标准值的取值原则？

7．(4分)试把材料平均强度、标准强度、设计强度按数值大小排序？

8．(6分)影响结构目标可靠指标的两个主要因素是什么？

9．(6分)结构的设计基准期是否就是结构的使用寿命，为什么？

10．(8分)什么是结构的可靠度？结构的可靠度与结构的可靠性之间有什么关系？

11．(7分)荷载设计值与荷载标准值有什么关系？

12．(5分)进行变形和裂缝验算时，为什么要进行荷载的短期效应组合和荷载的长期效应组合计算？

13．(6分)结构构件的重要性系数如何取值？

14．(3分)已知结构的可靠指标，当结构上的作用变异性加大后，可靠指标是变大了还是变小了？

五、计算题(5小题,共27.0分)

1．(4分)计算跨度为L的简支梁，梁上作用有均布可变荷载，试写出跨中截面弯矩效应系数？

2．(5分)已知结构的失效概率为，求结构的可靠概率？

3．(5分)设结构抗力为R，荷载效应为S，结构的状态函数，试指出，，分别相应于结构处于何种状态？

4．(6分)已知状态函数的变异系数，求结构的可靠指标？

5．(7分)有一批短柱其承载力R为正态分布()，用于房屋结构，其荷载效应S也为正态分布()求结构可靠指标？

====================答案====================

答案部分，(卷面共有80题,238.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(10小题,共31.0分)

1．(2分)[答案]

承载力；正常使用。

2．(3分)[答案]

安全性  适用性  耐久性。

3．(4分)[答案]

整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(倾覆、滑移)；结构构件或构件间的连接因超过相应材料强度而破坏(包括疲劳破坏或因过大塑性变形而不适于继续加载)；结构转变为机动体系(几何不变体系变为可变体系)；结构或构件丧失稳定(柱子压曲)。

4．(4分)[答案]

影响正常使用或外观的变形(梁的挠度过大)；影响正常使用或耐久性能的局部破坏(包括裂缝)；影响正常的振动；影响正常使用的其他特定状态(水池渗漏等)。

5．(3分)[答案]

规定的时间内；规定的条件下；完成预定功能。

6．(1分)[答案]

50

7．(6分)[答案]

；3.2；3.7。

8．(3分)[答案]

正常设计；正常施工；正常使用及维护。

9．(3分)[答案]

可变荷载中在整个设计基准期内出现时间较长(总持续时间不低于25年)的那部分荷载。

10．(2分)[答案]

承载力极限状态；正常使用极限状态。

二、单项选择题(29小题,共87.0分)

1．(3分)[答案]

B

2．(3分)[答案]

C

3．(3分)[答案]

D

4．(3分)[答案]

B

5．(3分)[答案]

D

6．(3分)[答案]

A

7．(3分)[答案]

C

8．(3分)[答案]

D

9．(3分)[答案]

B

10．(3分)[答案]

A

11．(3分)[答案]

C

12．(3分)[答案]

D

13．(3分)[答案]

C

14．(3分)[答案]

A

15．(3分)[答案]

A

16．(3分)[答案]

C

17．(3分)[答案]

C

18．(3分)[答案]

A

19．(3分)[答案]

D

20．(3分)[答案]

C

21．(3分)[答案]

C

22．(3分)[答案]

D

23．(3分)[答案]

B

24．(3分)[答案]

A

25．(3分)[答案]

B

26．(3分)[答案]

D

27．(3分)[答案]

D

28．(3分)[答案]

D

29．(3分)[答案]

C

三、判断题(22小题,共22.0分)

1．(1分)[答案]

错

2．(1分)[答案]

对

3．(1分)[答案]

对

4．(1分)[答案]

对

5．(1分)[答案]

错

6．(1分)[答案]

对

7．(1分)[答案]

错

8．(1分)[答案]

错

9．(1分)[答案]

错

10．(1分)[答案]

对

11．(1分)[答案]

对

12．(1分)[答案]

错

13．(1分)[答案]

对

14．(1分)[答案]

错

15．(1分)[答案]

对

16．(1分)[答案]

对

17．(1分)[答案]

对

18．(1分)[答案]

对

19．(1分)[答案]

错

20．(1分)[答案]

错

21．(1分)[答案]

错

22．(1分)[答案]

对

四、问答题(14小题,共71.0分)

1．(5分)[答案]

建筑结构的功能要求有以下四个方面：一、能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用；二、在正常使用时具有良好的工作性能；三、在正常维护下具有足够的耐久性能；四、在偶然事件发生时及发生后，仍能保持必需的整体稳定性。

2．(5分)[答案]

整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求，此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态分两类：即承载能力极限状态与正常使用极限状态。

3．(5分)[答案]

结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力，称为结构的可靠性，。它包含结构的安全性、耐久性、适用性。

4．(4分)[答案]

结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率称为结构可靠度。结构可靠度是度量结构可靠性的数量指标，也称为结构可靠概率。

5．(4分)[答案]

钢筋强度标准值等于强度的平均值减去两倍标准差，具有97.73%的保证率。

6．(3分)[答案]

混凝土强度标准值等于强度平均值减去1.645倍标准差，具有95%的保证率。

7．(4分)[答案]

设计强度<标准强度<平均强度。

8．(6分)[答案]

一个是结构物的安全等级，一个是物件的破坏性质。结构的安全等级分为三级，安全等级越高，目标可靠指标越高。构件的破坏性质分为两类，延性破坏时其目标可靠指标低于脆性破坏时的目标可靠指标。

9．(6分)[答案]

设计基准期只是计算结构失效概率的参考时间坐标，即在这个时间域内计算结果有效。当结构的使用年限超过设计基准期后，结构的失效概率将会较设计时的预期值增大，但并不等于结构丧失功能或报废。

10．(8分)[答案]

安全性、适用性和耐久性是结构可靠的标志，总称为结构的可靠性。结构的可靠度是指结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率。这个规定的时间为设计基准期，即50年；规定的条件为正常设计、正常施工和正常使用的条件，即不包括错误设计、错误施工和违反原来规定的使用情况；预定功能指的是结构的安全性、适用性，因此，结构的可靠度是结构可靠性的概率度量。

11．(7分)[答案]

荷载代表值乘以荷载分项系数后的值，称为荷载设计值。设计过程中，只是在按承载力极限状态计算荷载效应组合设计值的公式中引用了荷载分项系数，因此，只有在按承载力极限状态设计时才需要考虑荷载分项系数和荷载设计值。在按正常使用极限状态设计中，当考虑荷载短期效应组合时，恒载和活载都用标准值；当考虑荷载长期效应组合时，恒载用标准值，活载用准永久值。

12．(5分)[答案]

在荷载保持不变的情况下，由于混凝土的徐变等特性，裂缝和变形将随着时间的推移而发展。在讨论裂缝和变形的荷载效应组合时，应该区分荷载的短期效应组合和长期效应组合。

13．(6分)[答案]

结构构件的重要性系数取值：对安全等级为一级的结构，取；对安全等级为二级的结构，取；对安全等级为三级的结构，取。

14．(3分)[答案]

变小了。

五、计算题(5小题,共27.0分)

1．(4分)[答案]

跨中截面弯矩效应系数为1/8L2。

2．(5分)[答案]

。

3．(5分)[答案]

结构处于可靠状态；结构处于极限状态；结构处于失效状态。

4．(6分)[答案]

5．(7分)[答案]