题目部分，(卷面共有56题,229.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(14小题,共29.0分)

1．(1分)混凝土构件裂缝开展宽度及变形验算属于（         ）极限状态的设计要求，验算时材料强度采用标准值，荷载采用标准值、准永久值。

2．(2分)最大裂缝宽度等于平均裂缝宽度乘以扩大系数，这个系数是考虑裂缝宽度的（         ）以及（         ）的影响。

3．(1分)（         ）是提高钢筋混凝土受弯构件抗弯刚度的最有效措施。

4．(2分)平均裂缝宽度计算公式中，是指（         ），其值是按荷载效应的（         ）组合计算的。

5．(2分)钢筋混凝土构件的平均裂缝间距随混凝土保护层厚度增大而（         ），随纵筋配筋率增大而（         ）。

6．(2分)钢筋混凝土受弯构件挠度计算中采用的最小刚度原则是指在（         ）弯矩范围内，假定其刚度为常数，并按（         ）截面处的最小刚度进行计算。

7．(4分)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数是指（         ）之比，反映了裂缝间（         ）参与工作的程度。

8．(2分)结构构件正常使用极限状态的要求主要指在各种作用下的（         ）和（         ）不应超过规定的限值。

9．(1分)结构的耐久性设计要求是指结构构件应满足（         ）的要求。

10．(2分)混凝土结构应根据（         ）和（         ）进行耐久性设计。

11．(1分)在荷载作用下，截面受拉区混凝土中出现裂缝，裂缝宽度与（         ）几乎成正比。

12．(2分)钢筋混凝土和预应力混凝土构件，按（         ）和（         ）确定相应的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值。

13．(3分)轴心受拉构件的平均裂缝宽度为（         ）范围内（         ）之差。

14．(4分)平均裂缝间距与（         ）、（         ）、（         ）及（         ）有关。

二、单项选择题(10小题,共25.0分)

1．(2分)减少钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度，首先应考虑的措施是(     )。

A、采用细直径的钢筋或变形钢筋；    B、增加钢筋面积；

C、增加截面尺寸；                  D、提高混凝士的强度等级。

2．(2分)混凝土构件的平均裂缝间距与下列哪些因素无关。(     )

A 、混凝土强度等级；             B、混凝土保护层厚度；

C、纵向受拉钢筋直径；            D、纵向钢筋配筋率。

3．(2分)混凝土构件裂缝宽度的确定方法为(     )。

A、构件受拉区外表面上混凝土的裂缝宽度；

B、受拉钢筋内侧构件侧表面上混凝土的裂缝宽度；

C、受拉钢筋外侧构件侧表面上混凝土的裂缝宽度；

D、受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝土的裂缝宽度。

4．(2分)提高截面刚度的最有效措施是(     )。

A、 提高混凝土强度等级；    B、增大构件截面高度；

C、增加钢筋配筋量；         D、改变截面形状。

5．(2分)为了减小钢筋混凝土构件的裂缝宽度，可采用(     )的方法来解决。

A、减小构件截面尺寸；

B、以等面积的粗钢筋代替细钢筋；

C、以等面积细钢筋代替粗钢筋；

D、以等面积HPB235级钢筋代替HRB335级钢筋。

6．(3分)与素混凝土梁相比，钢筋混凝上梁承载能力。

A、相同 ；

B、提高许多；

C、有所提高；

7．(3分)与素混凝土梁相比，钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力。

A、提高不多；

B、提高许多；

C、完全相同；

8．(3分)与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力。

A、均提高很多；

B、承载力提高很多，抗裂提高不多；

C、抗裂提高很多，承载力提高不多；

D、均提高不多；

9．(3分)钢筋混凝土梁在正常使用荷载下。

A、通常是带裂缝工作的；

B、一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；

C、一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；

10．(3分)钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是。

A、防火、防锈；

B、混凝土对钢筋的握裹及保护；

C、混凝土对钢筋的握裹，两者线膨胀系数接近；

三、判断题(9小题,共9.0分)

1．(1分)平均裂缝间距与混凝土轴心抗拉强度设计值呈正比，混凝土轴心抗拉强度设计值愈高，平均裂缝间距愈大。    (     )

2．(1分)进行结构构件的变形验算时．采用荷载标准值、荷载准永久值和材料强度设计值。

3．(1分)裂缝宽度是指构件受拉区外表面混凝土的裂缝宽度。    (     )

4．(1分)由于构件的裂缝宽度和变形随时间而变化，因此进行裂缝宽度和变形验算时，除按荷载效应的基本组合，还应考虑长期作用的影响。    (     )

5．(1分)钢筋混凝土梁在受压区配置钢筋，将增大长期荷载作用下的挠度。(     )

6．(1分)从对受弯构件裂缝出现的过程分析可以看出，裂缝的分布与粘结应力传递长度有很大关系。传递长度短，则裂缝分布稀；反之，则密。    (     )

7．(1分)在T形截面受弯构件中，构件截面刚度与受拉翼缘有关。    (     )

8．(1分)钢筋与混凝土之间的粘结力越大，其平均裂缝间距越大，从而裂缝宽度也越大。    (     )

9．(1分)结构构件按正常使用极限状态设计时的目标可靠指标[]值应比按承载能力极限状态设计时的目标可靠指标[]值小。    (     )

四、问答题(21小题,共141.0分)

1．(5分)对结构构件进行设计时为何对裂缝宽度进行控制？

2．(5分)按“粘结滑移理论”，混凝土构件的平均裂缝宽度是如何定义的?

3．(7分)何谓“钢筋应变不均匀系数”，其物理意义是什么，与哪些因素有关？

4．(7分)什么是构件截面的弯曲刚度？它与材料力学中的弯曲刚度相比有何区别？

5．(6分)钢筋混凝土构件的弯曲刚度计算公式是怎样建立的?

6．(5分)什么是结构构件变形验算的“最小刚度原则”？

7．(6分)什么是结构的耐久性要求?

8．(6分)影响混凝土结构耐久性的主要因素有哪些？

9．(6分)什么是混凝土的碳化，混凝土的碳化对钢筋混凝土结构的耐久性有何影响？

10．(9分)怎样进行混凝土结构耐久性概念设计？

11．(5分)我国《混凝土结构设计规范》是如何保证结构耐久性要求的?

12．(5分)钢筋混凝土梁破坏时有何特点?钢筋和混凝土是如何共同工作的?

13．(6分)钢筋混凝土结构有哪些优点和缺点?

14．(7分)以简支梁为例，说明素混凝土与钢筋混凝土受力性能的差异。

15．(5分)什么是混凝土结构？

16．(8分)钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么？

17．(8分)混凝土结构有什么优缺点？

18．(10分)房屋混凝土结构中各个构件的受力特点是什么？

19．(8分)简述混凝土结构设计方法的主要阶段。

20．(5分)简述性能设计的主要步骤。

21．(12分)简述学习《混凝土结构设计原理》课程的应当注意的问题。

五、计算题(2小题,共25.0分)

1．(10分)巳知某钢筋混凝土屋架下弦， ，轴心拉力，有 HRB335级414的受拉钢筋，混凝土强度等级为C30，保护层厚度c=25mm， =0.2mm，验算裂缝宽度是否满足?当不满足时如何处理?

2．(15分)已知预制T形截面简支粱，安全等级为二级， ，,混凝土强度等级为C20，纵筋和箍筋采用HPB235级。各种荷载在跨中截面所引起的弯矩标准值为：永久荷载43kN·m，可变荷载35kN·m(准永久值系数 )，雪荷载8kN·m(准永久值系数)。求：①受弯正截面受拉钢筋面积，并选用钢筋直径(在18～22之间选择)及根数；②验算挠度是否小于；验算裂缝宽度是否小于。

====================答案====================

答案部分，(卷面共有56题,229.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(14小题,共29.0分)

1．(1分)[答案]

正常使用

2．(2分)[答案]

随机性，长期荷载作用

3．(1分)[答案]

增大构件截面高度

4．(2分)[答案]

裂缝截面处的纵向钢筋拉应力，标准

5．(2分)[答案]

增大，减小

6．(2分)[答案]

相同符号，最大弯矩

7．(4分)[答案]

裂缝间受拉纵筋平均应变与裂缝截面处的受拉纵筋应变，拉区混凝土

8．(2分)[答案]

裂缝宽度，变形

9．(1分)[答案]

设计使用年限

10．(2分)[答案]

使用环境类别，设计使用年限

11．(1分)[答案]

受拉纵筋应力

12．(2分)[答案]

所处环境类别，结构类别

13．(3分)[答案]

构件裂缝区段，钢筋的平均伸长与相应水平处构件侧表面混凝土平均伸长

14．(4分)[答案]

混凝土保护层厚度，纵向受拉钢筋直径，纵向受拉钢筋表面特征系数，纵向钢筋

配筋率

二、单项选择题(10小题,共25.0分)

1．(2分)[答案]

A

2．(2分)[答案]

A

3．(2分)[答案]

D

4．(2分)[答案]

B

5．(2分)[答案]

C

6．(3分)[答案]

B

7．(3分)[答案]

A

8．(3分)[答案]

B

9．(3分)[答案]

A

10．(3分)[答案]

C

三、判断题(9小题,共9.0分)

1．(1分)[答案]

错

2．(1分)[答案]

错

3．(1分)[答案]

错

4．(1分)[答案]

错

5．(1分)[答案]

错

6．(1分)[答案]

错

7．(1分)[答案]

对

8．(1分)[答案]

对

9．(1分)[答案]

错

四、问答题(21小题,共141.0分)

1．(5分)[答案]

过大的裂缝会引起混凝土中钢筋的严重锈蚀，降低结构的耐久性；同时会损坏

结构的外观，影响使用者的使用。因此，对结构构件进行设计时应对裂缝宽度进行控制。

2．(5分)[答案]

《混凝土结构设计规范》 定义的裂缝宽度是指受拉钢筋截面重心水平处构件侧表面的裂缝宽度。平均裂缝宽度是构件裂缝区段内钢筋的平均伸长与相应水平处构件侧表面混凝土平均伸长的差值。

3．(7分)[答案]

钢筋应变不均匀系数是平均裂缝间距范围内钢筋的平均应力(应变)

与裂缝截面处钢筋应力(应变)的比值。反映了裂缝间拉区混凝土参与工作的程度。其物理意义就是反映裂缝间受拉混凝土对纵向受力钢筋应变的影响程度。

钢筋应变不均匀系数与混凝土轴心抗拉强度标准值、裂缝截面处的钢筋应力，及与有效受拉混凝土截面面积计算的纵向钢筋配筋率等因素有关。

4．(7分)[答案]

构件截面的弯曲刚度是使截面产生单位曲率所需要施加的弯矩。材料力学中，由于材料通常假定为连续均匀的线弹性材料，截面的形状与尺寸也不发生变化，因此其截面抗弯刚度EI是一个与时间与荷载无关的常数。由于混凝土是非均匀的非弹性材料，其弹性模量随截面应力增大而减小。同时混凝土结构通常带裂缝工作，截面惯性矩也随裂缝的开展而显著降低。混凝土材料随时间的增加有明显的徐变、收缩特性，需要考虑长期荷载的影响。因此钢筋混凝土构件的弯曲刚度与材料力学中的弯曲刚度相比有较大区别。

5．(6分)[答案]

根据截面平衡关系，确定钢筋与混凝土应力与与内力的关系，根据裂缝截面应力以及应变不均匀系数确定钢筋与混凝土的平均应变与，以平截面假定为基础得到截面曲率1／r与平均应变之间的关系。由此确定钢筋混凝土受弯构件的短期刚度。

6．(5分)[答案]

在进行结构构件的变形验算时，为简化计算，采用同一符号弯矩区段内最大弯矩处的截面最小刚度作为该区段的刚度来计算构件的挠度。

7．(6分)[答案]

结构的耐久性是指构件及结构在一定时期内维持其适用性的能力。对于土木工程结构而言是指结构在其设计使用年限内，应当能够承受所有可能的荷载和环境作用，而不应发生过度的腐蚀，损坏或破坏，即在正常维护条件下结构能够完成安全性与适用性的功能要求，而不需要进行大的维修与加固。

8．(6分)[答案]

影响混凝土结构耐久性的因素可分为内部因素和外部因素。

内部因素主要有：混凝土强度、密实性、水泥用量、水灰比、氯离子及碱含量、外加剂用量、保护层厚度等。

外部因素主要是环境条件，包括温度、湿度、二氧化碳含量、侵蚀性介质等。

9．(6分)[答案]

大气中的二氧化碳或其他酸性气体渗人混凝土中，将使混凝土中性化而降低其碱度．这个过程就是混凝土的碳化。

当碳化深度大于或等于混凝土保护层厚度而达到钢筋表面时，将破坏钢筋表面的氧化膜而使钢筋易于锈蚀。另外，碳化还会加剧混凝土的收缩。这都可导致混凝土结构的开裂甚至破坏。因此混凝土的碳化对钢筋混凝土结构的耐久性有重要的影响。

10．(9分)[答案]

(1)设计使用年限为50年的混凝土结构，在一、二、三类环境中应符合《混凝土结构设计规范》中相应的最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量和最大碱含量的基本要求。

(2)设计使用年限为100年的混凝士结构，在一类环境中，应符合下列规定：钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40；混凝土中氯离子含量不得超过水泥重量的0.06％；宜使用非碱活性骨料，当使用碱活性骨料时混凝土中碱含量不应超过；混凝土保护层厚度应比一般规定的保护层厚度增加40％；使用过程中应当对结构定期维护。在二、三类环境中，应采取专门有效措施．如限制混凝土的水灰比，适当提高混凝土的强度等级，保证混凝土的抗冻性能，提高混凝土的抗渗能力等。

(3)严寒及寒冷地区的潮湿环境中，结构混凝土应满足抗冻要求。

(4)有抗渗要求的混凝土结构，其抗渗等级应符合有关标准的规定。

(5)三类环境中的结构构件，其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋；对预应力钢筋、锚具及连接，应采取专门防护措施。

11．(5分)[答案]

我国《混凝土结构设计规范》采用概念设计的方法保证结构耐久性，即根据混凝土结构所处的环境类别和设计使用年限，采取不同的技术措施和构造要求。

12．(5分)[答案]

配置钢筋后，钢筋混凝土梁的承载力比素混凝土梁大大提高，钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度均得到充分利用，且破坏过程有明显预兆。但从开裂荷载到屈服荷载，在很长的过程带裂缝工作。通常裂缝宽度很小，不致影响正常使用。但裂缝导致梁的刚度显著降低，使得钢筋混凝土梁不利于大跨度结构。

13．(6分)[答案]

1）优点：

a、材料利用合理；

b、可横性好；

c、耐久性和耐火性较好，维护费用低；

d、现浇混凝土结构的整体性好，且通过合适的配筋，可获得较好的延性，防振性和防辐射性能较好；

e、刚度大，阻尼大，有利于结构的变形控制；

f、易于就地取材。

14．(7分)[答案]

素混凝土简支梁，跨中有集中荷载作用。梁跨中截面受拉，拉应力在荷载较小的情况下就达到混凝土的抗拉强度，梁被拉断而破坏，是无明显预兆的脆性破坏。

钢筋混凝土梁，受拉区配置受拉钢筋梁的受拉区还会开裂，但开裂后，出现裂缝，拉力由钢筋承担，直至钢筋屈服以后，受压区混凝土受压破坏而达到极限荷载，构件破坏。

素混凝土简支梁的受力特点是承受荷载较小，并且是脆性破坏。钢筋混凝土简支梁的极限荷载明显提高，变形能力明显改善，并且是延性破坏。

15．(5分)[答案]

混凝土结构是以混凝土材料为主，并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维，形成的结构，有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。

16．(8分)[答案]

混凝土和钢筋协同工作的条件是：

（1）钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力，使两者结合为整体；

（2）钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同，两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏；

（3）设置一定厚度混凝土保护层；

（4）钢筋在混凝土中有可靠的锚固。

17．(8分)[答案]

优点：（1）可模性好；（2）强价比合理；（3）耐火性能好；（4）耐久性能好；（5）适应灾害环境能力强，整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好，对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能；（6）可以就地取材。

钢筋混凝土结构的缺点：如自重大，不利于建造大跨结构；抗裂性差，过早开裂虽不影响承载力，但对要求防渗漏的结构，如容器、管道等，使用受到一定限制；现场浇筑施工工序多，需养护，工期长，并受施工环境和气候条件限制等。

18．(10分)[答案]

在房屋建筑中，永久荷载和楼面活荷载直接作用在楼板上，楼板荷载传递到梁，梁将荷载传递到柱或墙，并最终传递到基础上，各个构件受力特点如下：

楼板：是将活荷载和恒荷载通过梁或直接传递到竖向支承结构（柱、墙）的主要水平构件，楼板的主要内力是弯矩和剪力，是受弯构件。

梁：是将楼板上或屋面上的荷载传递到立柱或墙上，前者为楼盖梁，后者为屋面梁，梁承受板传来的荷载，主要内力有弯矩和剪力，有时也可能是扭矩，属于受弯构件。

柱：柱承受梁、板体系传来的荷载，主要内力有轴向压力、弯矩和剪力，可能是轴心受压构件，当荷载有偏心作用时，柱受压的同时还会受弯，是压弯构件。

墙：承重的混凝土墙常用作基础墙、楼梯间墙，或在高层建筑中用于承受水平风载和地震作用的剪力墙，它受压的同时也会受弯，是压弯构件。

基础：是将上部结构荷载传递到地基（土层）的承重混凝土构件，基础主要内力是压力和弯矩，是受压构件或压弯构件。

19．(8分)[答案]

混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段：

（1）在20世纪初以前，钢筋混凝土本身计算理论尚未形成，设计沿用材料力学的容许应力方法。

（2）1938年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力，50年代，出现了按极限状态设计方法，奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。

（3）二战以后，设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。

（4）20世纪90年代以后，开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。

20．(5分)[答案]

性能化方法是确定工程结构要达到的总体目标或设计性能，设计师根据性能目标的不同，设计不同的设计方案，并评估设计方案是否达到性能目标的要求。

21．(12分)[答案]

（1）钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种材料组成的复合材料，是非均匀、非连续、非弹性的材料。力学关系是在试验的基础上，通过几何、物理和平衡关系建立的。

（2）钢筋混凝土构件中的两种材料在强度和数量上存在一个合理的配比范围。如果钢筋和混凝土在面积上的比例及材料强度的搭配超过了这个范围，就会引起构件受力性能的改变，从而引起构件截面设计方法的改变，这是学习时必须注意的一个方面。

（3）由于混凝土材料的复杂性、离散性，混凝土材料的理论体系是建立在试验的基础上的。许多假定依赖与试验结果，许多公式来源于试验验证，许多因素无法控制，仍需通过构造措施加以解决，许多理论尚需不断发展与完善，具有不同功能的混凝土材料性能尚需不断挖掘。

（4）本课程主要讲解钢筋混凝土基本构件，应当了解每一种构件在结构体系的作用、受力情况。例如梁、柱是受弯构件，主要受弯、受剪；柱、墙、受压弦杆是受压构件，主要受压、弯，受压、剪，双向受压弯；雨蓬梁、柱是受扭构件，主要受扭，受弯、剪、扭，受压、弯、剪、扭；受拉弦杆是受拉构件，主要受拉、弯。

（5）本课程所要解决的不仅是构件的承载力和变形计算等问题，还包括构件的截面形式、材料选用及配筋构造等。结构构件设计是一个综合性的问题，需要考虑各方面的因素。因此，学习本课程时要注意学会对多种因素进行综合分析，培养综合分析判断能力。

（6）混凝土设计与施工工作必须按照规范进行，各种规范是长期理论研究成果和工程实践的总结。不但要熟练掌握基本要求、使用范围，还要深入了解每一条文的理论依据，做到深入理论，灵活运用。同时，随着科学的发展和实践的要求，许多新成果会不断的涌现，规范会及时修订，一般我国混凝土规范10年左右修订一次，但随着社会的发展，规范的修订速度会加快，因此，具体工作时应当及时掌握最新的规范。

（7）混凝土设计与施工是一种社会实践行为，不能离开社会的制约因素进行，应当贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量。

（8）混凝土设计与施工是一种法律责任行为，工程技术人员一定要遵守国家相关的法律、法规的要求，否则，就要承担相应的法律责任。

五、计算题(2小题,共25.0分)

1．(10分)[答案]

解：

混凝土强度等级为C30，

受拉钢筋为HRB335级414，，

裂缝宽度不满足。

采用612受拉钢筋，

裂缝宽度满足。

由此可以看出，减小钢筋直径是减小裂缝宽度的有效方法之一

2．(15分)[答案]

解 ：

（1）计算钢筋直径及根数。

混凝土强度等级为

C20,

钢筋为HPB235级，

取钢筋净保护层厚度为c=25,则

属于第一类T形截面。

选用218+220（）

（2）裂缝及变形验算。

取

裂缝宽度满足。